1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Trgovska oznaka 		AC CLEANER

Snov/zmes 		zmes

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: 	čistilo klimatske naprave

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj:

Zolleks Avto d.o.o.

Kidričeva cesta 97

4220 Škofja Loka

telefon: +386 4 502 07 10

telefon: +386 4 502 07 19

Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista:

info@zolleks.si

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Klic v sili v Sloveniji: 112

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z uredbo 1272/2008/ES

Flam.aerosol 2; H223

H229

Eye Irrit. 2; H319

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

2.2 Elementi etikete

Razvrstitev v skladu z uredbo 1272/2008/ES

Piktogram:

Opozorilna beseda:  POZOR

Stavki o nevarnosti:

H223 Vnetljiv aerosol

H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju

H319 Povzroča hudo draženje oči

EUH 208 - Vsebuje Parfum (d-limonene, Butylphenyl methylpropional, hexyl cinnamal). Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki:

P264 Po uporabi temeljito umiti roke.

P280 Nositi zaščitne rokavice.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 o C/122 o F.

P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

Dodatni  podatki skladno z Uredbo o detergentih:

Vsebuje: manj kot 5% anionske površinsko aktivne snovi, 5 ali več, vendar manj kot 15% alifatski ogljikovodiki

2.3. Druge nevarnosti

Jih ni.

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2. Zmesi

| Kemijsko ime | CAS ES Indeks | REACH reg.št. | Vsebnost v % | Razvrstitev (Uredba 1272/2008/ES) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE - površinsko aktivna snov | 25155-30-0 246-680-4 - | - | 1,8 | Acute Tox.4 ; H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3 H335 |
| TRIETHANOLAMINE | 102-71-6 - - | - | < 1 | - |
| ETANOL | 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 | - | 2-8 | Flam. Liq. 2 H225 |
| NATRIJEV NITRIT | 7632-00-0 231-555-9 007-010-00-4 | - | 0,36 | Ox. Sol. 3; H272 Acute Tox. 3 *; H301 Aquatic Acute 1; H400 |
| DINATRIJEV METASILIKAT | 6834-92-0 229-912-9 014-010-00-8 | - | 0,01<1 | Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335 |
| LPG plin iz predelave zemeljskega olja, utekočinjeni | 68476-85-7 270-704-2 649-202-00-6 | - | 5-10 | Press. Gas Flam. Gas 1; H220 |
| PARFUM GREEN APPLE | - - - | - | 0,18 | Skin.sens1; H317 |

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo  pomoč

Vdihavanje	Izpostavljeno osebo prenesite na svež zrak. Naj ji bo toplo in naj počiva. Če se simptomi nadaljujejo, poiskati zdravniško pomoč.

Stik s kožo   	Kožo takoj spirati z vodo in milom vsaj 15 minut. Če se draženje nadaljuje, poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi	Oči spirati z obilico vode vsaj 15 minut, tudi pod vekami. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje	Ne izzivati bruhanja! Usta sperite z vodo, in dajte ponesrečencu piti en kozarec vode po požirkih. Poiščite zdravniško pomoč. Nikoli ne dajati ničesar v usta nezavestni osebi.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Ni podatka.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdraviti simptomatsko.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje 	Ogljikov dioksid, gasilni prah ali razpršen vodni curek.

Neustrezna sredstva za gašenje 	Poln vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti v

zvezi s snovjo ali zmesjo

Posebne nevarnosti 	Posode pod tlakom lahko v požaru raznese. Posode pod tlakom lahko raznese, če so segrevajo, zaradi naraščanja pritiska v posodi.

Nevarni produkti razgradnje 	Med požarom se lahko sproščajo: ogljikov dioksid, ogljikov monoksid

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna varovalna oprema 	Nositi samostojen izolirni dihalni aparat in na kemikalije

za gasilce	odporno gasilsko obleko.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

##### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotoviti zadostno prezračevanje. Ne vdihavati hlapov ali meglice.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

V primeru kontaminacije vodovja ali kanalizacije obvestiti Center za obveščanje.

6.3 Metode in materiali za 	zadrževanje in čiščenje

Manjše razlitje popivnati z inertnim vpojnim materialom in zapreti v ustrezno označene posode za odstranjevanje.

Večja razlitja omejiti in preprečiti vstop v vodovje ali kanalizacijo.

Odstraniti v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Osebna varovalna oprema   	glej oddelek 8

Ravnanje z odpadki 		glej oddelek 13

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Napotki za varno ravnanje  	Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, isker in odprtega plamena.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi/skladiščni   Hraniti ločeno od vročine, isker in odprtega plamena. Skladiščiti na

pogoji 	sobni temperaturi v suhem, dobro prezračevanem prostoru. Posode pod tlakom: ne sme se jih izpostaviti sončni svetlobi ali temperaturam nad 50oC.

7.3 Posebne končne uporabe	ni podatka

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za sestavine:

2,2',2''-nitrilotrietanol, CAS: 102-71-6

MV: 5 mg/m3 (I)

Etanol, CAS: 64-17-5

MV: 1900 mg/m3, 1000 ppm, KTV:4, Opomba: Y

Vir: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Upoštevati je potrebno mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti in zmanjšati tveganje vdihavanja spreja.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Splošne informacije	Po delu si je potrebno umiti roke in obraz. Med delom ne jesti in ne piti.

Zaščita dihal    	Ni zahtevana pri normalni uporabi.

Zaščita rok		Priporoča se uporaba zaščitnih rokavic (SIST EN 374).

Zaščita za oči  	 	Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166).

Zaščita kože in telesa 	Ni zahtevana pri normalni uporabi.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Splošne informacije 	Ni določeno.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

| Videz | Tekočina v aerosolu |
| --- | --- |
| Barva | Ni podatka |
| Vonj | Po parfumu |
| Mejne vrednosti vonja | Ni podatka |
| pH | Ni podatka |
| Tališče/ledišče | Ni podatka |
| Začetno vrelišče in območje vrelišča | Ni podatka |
| Plamenišče | Ni podatka |
| Hitrost izparevanja | Ni podatka |
| Vnetljivost (trdno, plinasto) | Ni podatka |
| Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti | Ni podatka |
| Parni tlak | Ni podatka |
| Parna gostota | Ni podatka |
| Relativna gostota | Ni podatka |
| Topnost | Ni podatka |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda | Ni podatka |
| Temperatura samovžiga | Ni podatka |
| Viskoznost | Ni podatka |
| Eksplozivne lastnosti | Ni podatka |
| Oksidativne lastnosti | Ni podatka |
| Lomni količnik | Ni podatka |
| HOS | 1~15% |

9.2 Drugi podatki		ni podatka

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost				ni podatka

10.2 Kemijska stabilnost			Izdelek je stabilen pod normalnimi pogoji uporabe.

Preprečiti vročino, iskre, plamene.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij   	Izdelek ne bo podlegel polimerizaciji.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti	Izogibati se je potrebno vročini, plamenom in drugim virom vžiga. Izogibajte se izpostavljanju posode pod tlakom visokim temperaturam ali direktnemu sončnemu sevanju.

10.5 Nezdružljivi materiali			Oksidanti.

10.6 Nevarni produkti razgradnje 	Pri gorenju: ogljikovi dioksid, ogljikov monoksid

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

(a) akutna strupenost;  						Ni podatka.

(b) jedkost za kožo/draženje kože;					Ni podatka.

(c) resne okvare oči/draženje;					Povzroča hudo draženje oči

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;	Ni podatka.

(e) mutagenost za zarodne celice; 				Ni podatka.

(f) rakotvornost; 							Ni podatka.

(g) strupenost za razmnoževanje; 					Ni podatka.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; 				Ni podatka.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; 			Ni podatka.

(j) nevarnost pri vdihavanju; 					Ni podatka.

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost 				ni podatkov

12.2 Obstojnost in razgradljivost		ni podatkov

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih 	ni podatkov

12.4 Mobilnost v tleh			ni podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB 		ni podatkov

12.6 Drugi škodljivi učinki			 ni podatkov

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 Metoda ravnanja z odpadki

Kontaminirana embalaža 		Izdelek oz. embalažo oddati pooblaščenemu zbiralcu

in ostanki izdelka:  		in odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Posodo izpraznite predno jo oddate (nevarnost eksplozije). Praznih posode se ne sme sežigati zaradi nevarnosti eksplozije.

Nacionalni predpisi glede odpadkov:

- Uredba o odpadkih

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

14. PODATKI O PREVOZU

14.1 Številka ZN: 						1950

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:    			AEROSOLI, VNETLJIVI

AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:  			2.1

14.4 Skupina embalaže:    					-

14.5 Nevarnosti za okolje: 				-

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: 	Koda omejitve za tunele: (D)

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC:  ni uporabno

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Evropska unija

Dokument je usklajen z Uredbo 1907/2006/ES ter uredbo 1272/2008/ES (CLP)

Predpisi v Sloveniji

- Zakon o kemikalijah

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov

- Uredba o odpadkih

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti		Ocena kemijske varnosti ni bila izdelana.

16. DRUGI PODATKI

16.1 Vir varnostnega lista: proizvajalčev varnostni list

16.2 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.

H223 Vnetljiv aerosol

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov

H301 Strupeno pri zaužitju

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H319 Povzroča hudo draženje oči

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti

H400 Zelo strupeno za vodne organizme

16.3 Okrajšave:

TWA  ( time-weighted average ) in MV : mejna vrednost dnevne izpostavljenosti (8h)

STEL (short-term exposure limits) in KTV : mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost

REACH  - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

MV : mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 8 ur

CAS: Chemical Abstract Service (Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov)

IARC: International Agency for Research on Cancer (Mednarodna agencija za raziskovanje raka)

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameriški inštitut za sanitarni nadzor)

TLV: Treshold Limit Value (mejna vrednost izpostavljenosti)

REL: Recommendable Exposure Level (Priporočena meja izpostavljenosti)

PEL: Permissible Exposure Level (Dopustna meja izpostavljenosti)

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

VLA-ED: Environmental limit value - daily exposure (Okoljevarstvena mejna vrednost - dnevna izpostavljenost)

VLA-EC: Limit environmental value - short exposure(Okoljevarstvena mejna vrednost - kratkotrajna izpostavljenost)

DNEL/DMEL: Derived no-effect level (Izpeljane vrednosti brez učinka) / Derivation of minimal effects levels

(Izpeljane vrednosti z minimalnim učinkom).

LD50: Lethal Dose Medium (Srednji smrtni odmerek)

LC50: Lethal Concentration Medium (Srednja smrtna koncentracija)

EC50: Effective Concentration Medium (Srednja učinkovita koncentracija)

IC50: Inhibitory Concentration Medium (Srednja inhibitorna koncentracija)

BOD: Biological Oxygen Demand (Biokemijska potreba po kisiku)

NOAEL: No observable adverse effect level (nivo/količina, kjer neželeni učinki niso opaženi)

NOEL: No observed effect level (nivo/količina, kjer učinki niso opaženi)

NOAEC: No observed adverse effect concentration (koncentracija, kjer neželeni učinki niso opaženi)

NOEC: No observed effect concentration (koncentracija, kjer učinki niso opaženi)

n/v: Ni relevantno

|| : Spremembe od zadnjega pregleda

16.4 Datum prejšnje izdaje:   09.06.2014

Podatki o reviziji: Varnostni list smo uskladili z Uredbo (EU) 2015/830 in konsolidriano verzijo CLP Uredbe

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka.

Konec varnostnega lista